LE SYSTÈME INTERNATIONAL (SI)

D'UNITÉS DE MESURE

La loi du 4 juillet 1837 rend obligatoire le "système métrique" en France. C'est en 1960 qu'ont été définies les 7 unités de base du Système International (SI) fondé sur le système métrique (décimal).

C'est le décret n° 61-501 du 3 mai 1961 qui définit les unités de mesure légales en France.

www.admi.net/jo/dec61-501.html

Il a depuis été modifié par les décrets :

-	n° 66-16 du 5 janvier 1966

www.admi.net/jo/dec66-16.html

-	n° 75-1200 du 4 décembre 1975

www.industrie.gouv.fr/metro/reglemen/textes/decr-75-1200.pdf

-	n° 82-203 du 26 février 1982

www.industrie.gouv.fr/metro/reglemen/textes/decr-82-0203.pdf

-	n° 85-1500 du 30 décembre 1985 abrogé par :

-	n° 2003-165 du 27 février 2003 qui supprime, entre autres, la notion 	d'unités supplémentaires.

www.adminet.com/jo/20030301/INDI0301011D.html

www.adminet.com/jo/2003/03638.html

Le système International (SI) est composé :

- des 7 unités de bases.

- des unités dérivées.

Certaines unités, bien que hors système International, ont un emploi légal.

Malgré les accords de ratifications, certains domaines de l'industrie utilisent toujours des unités anglo-saxonnes ("inch" en électronique, "pied" en aviation, "Fahrenheit" en température, "baril" en pétrole, ………).

Système International

LES 7 UNITÉS DE BASE

| Mètre | m | Longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant 1/299 792 458 de seconde (1983) |
| --- | --- | --- |
| Kilogramme | kg | Masse du prototype en platine iridié qui a été sanctionné par la Conférence Générale des Poids et Mesures tenue à Paris en 1889 et qui est déposé au Bureau International des Poids et Mesures. |
| Seconde | s | Durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 (1967). Précision : 10-12 |
| Ampère | A | Intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre ces conducteurs une force de 2.10-7 newton par mètre de longueur (1948). |
| Kelvin | K | Le kelvin, unité de température thermodynamique, est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l'eau (1967). Le degré Celsius est égal au Kelvin |
| Mole | mol | Quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12 (1972). |
| Candela | cd | La candela est l'intensité lumineuse, dans une direction donnée, d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540.1012 hertz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian (1979). |

Remarques : 	( Le kilogramme est la dernière unité de base dont la définition n'est

due qu'aux techniques d'observation ou d'expérimentation.

( Attention : on dit bien kelvin, et pas degré Kelvin.

Système International

LES UNITÉS DÉRIVÉES

Les unités dérivées résultent de la composition algébrique des unités de base ou (et) d'autres unités dérivées. Elles ont un nom spécial (exemple le Pascal, unité de pression, 1 Pa = 1 N/m²) ou n'en ont pas (exemple le mètre par seconde m/s, unité de vitesse)

Quelques exemples d'unités exprimées à partir des unités de base

| Grandeur | Dénomination | Symbole | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| superficie | mètre carré | m2 | Aire d'un carré ayant 1 mètre de coté. |
| volume | mètre cube | m3 | Volume d'un cube ayant un mètre de coté |
| vitesse | mètre par seconde | m/s | Vitesse d'un mobile qui, animé d'un mouvement uniforme, parcourt une longueur de 1 mètre en 1 seconde. |
| accélération | mètre par seconde carrée | m/s2 | Accélération d'un mobile animé d'un mouvement uniformément varié, dont la vitesse varie, en 1 seconde, de 1 mètre par seconde. |
| nombre d'ondes | mètre à la puissance moins un | m–1 | Nombre d'ondes d'une radiation monochromatique dont la longueur d'onde est égale à 1 mètre |
| Masse linéique | kilogramme par mètre | kg/m | Masse linéique d'un corps homogène de section uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la longueur 1 mètre. |
| Masse surfacique | kilogramme par mètre carré | kg/m2 | Masse surfacique d'un corps homogène d'épaisseur uniforme dont la masse est 1 kilogramme et la surface 1 mètre carré. |
| masse volumique | kilogramme par mètre cube | kg/m3 | Masse volumique d'un corps homogène dont la masse est 1 kilogramme et le volume 1 mètre cube. |
| volume massique | mètre cube par kilogramme | m3/kg | Volume massique d'un corps homogène dont le volume est 1 mètre cube et la masse est 1 kilogramme. |
| densité de courant | ampère par mètre carré | A/m2 | Quantité de charge qui traverse une section de surface unité du conducteur pendant une seconde. |
| champ magnétique | ampère par mètre | A/m | Intensité de champ magnétique produite dans le vide le long de la circonférence d'un cercle de 1 mètre de circonférence par un courant électrique d'intensité 1 ampère maintenu dans un conducteur rectiligne de longueur infinie, de section circulaire négligeable, formant l'axe du cercle considéré. |
| concentration (de quantité de matière) | mole par mètre cube | mol/m3 | Concentration d'un échantillon homogène contenant 1 mole du corps considéré dans un volume total de 1 mètre cube |
| luminance lumineuse | candela par mètre carré | cd/m2 | Luminance d'une source dont l'intensité lumineuse est 1 candela et l'aire 1 mètre carré |

Unités ayant des noms spéciaux et des symboles particuliers

| Grandeur | Dénomination | Symbole | Expression utilisant d'autres unités SI | Définition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| angle plan | radian | rad |  | Angle qui, ayant son sommet au centre d'un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d'une longueur égale à celle du rayon du cercle. |
| angle solide | stéradian | sr |  | Unité d’angle solide équivalant à l’ouverture d’un cône ayant son sommet au centre d’une sphère de rayon r et délimitant à sa surface une aire égale à r². |
| fréquence | hertz | Hz |  | Fréquence d'un phénomène périodique dont la période est 1 seconde. |
| volume | litre | L ou l | dm3 | Le mot litre peut être utilisé comme un nom spécial donné au décimètre cube. Il est préférable d'utiliser le symbole "L" pour éviter toute confusion avec le chiffre "1". |
| force | newton | N |  | Force qui communique, à un corps ayant une masse de 1 kilogramme, une accélération de 1 mètre par seconde carrée. |
| pression, contrainte | pascal | Pa | N/m² | Pression uniforme qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce perpendiculairement à cette surface une force totale de 1 newton. Contrainte qui, agissant sur une surface plane de 1 mètre carré, exerce sur cette surface une force totale de 1 newton. |
| énergie, travail, quantité de chaleur | joule | J | N.m | Travail produit par une force de 1 newton dont le point d'application se déplace de 1 mètre dans la direction de la force. |
| puissance, flux énergétique | watt | W | J/s | Puissance d'un système énergétique dans lequel est transférée uniformément une énergie de 1 joule pendant 1 seconde. |
| quantité d'électricité, charge électrique | coulomb | C |  | Quantité d'électricité transportée en 1 seconde par un courant de 1 ampère. |
| différence de potentiel électrique, tension, force électromotrice | volt | V | W/A | Différence de potentiel électrique qui existe entre deux points d'un conducteur parcouru par un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt. |
| capacité électrique | farad | F | C/V | Capacité d'un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel de 1 volt lorsqu'il est chargé d'une quantité d'électricité de 1 coulomb. |
| résistance électrique | ohm | Ω | V/A | Résistance électrique entre deux points d'un conducteur lorsqu'une différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur un courant de 1 ampère, ledit conducteur n'étant le siège d'aucune force électromotrice. |
| conductance électrique | siemens | S | A/V | Conductance électrique d'un conducteur ayant une résistance électrique de 1 ohm. Conductance égale à 1 ohm à la puissance moins un : 1 S = 1 Ω -1 |
| flux d'induction magnétique | weber | Wb | V.s | Flux d'induction magnétique qui, traversant un circuit d'une seule spire, y produit une force électromotrice de 1 volt si on l'annule en 1 seconde par décroissance uniforme. |
| induction magnétique | tesla | T | Wb/m² | Induction magnétique uniforme qui, répartie normalement sur une surface de 1 mètre carré, produit à travers cette surface un flux d'induction magnétique total de 1 weber. |
| inductance | henry | H | Wb/A | Inductance électrique d'un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère par seconde. |
| température Celcius | degré Celcius | °C |  | La température Celsius t est définie par la différence t = T-T0 entre deux températures thermodynamiques T et T0 avec T0 = 273,15 kelvins. L'unité "degré Celsius" est égale à l'unité "kelvin". |
| flux lumineux | lumen | lm | cd.sr | Flux lumineux émis dans un angle solide de 1 stéradian par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'angle solide et ayant une intensité lumineuse de 1 candela |
| éclairement lumineux | lux | lx | lm/m² | Éclairement d'une surface qui reçoit, d'une manière uniformément répartie, un flux lumineux de 1 lumen par mètre carré. |
| activité d'un radionucléide | becquerel | Bq | s-1 | Activité d'une quantité de nucléide radioactif pour laquelle le nombre moyen de transitions nucléaires spontanées par seconde est égal à 1. |
| dose absorbée, énergie massique communiquée, kerma | gray | Gy | J/kg | Énergie absorbée par une masse de 1 kg à laquelle un rayonnement ionisant a communiqué une énergie de 1 joule. |
| équivalent de dose, indice d'équivalent de dose | sievert | Sv | J/kg | L'unité d'équivalent de dose dans le domaine de la radioprotection est le sievert, égal au joule par kilogramme. |
| activité catalytique | Katal | kat | mol/s |  |
| masse linéique | tex | tex |  | Utilisé dans le commerce des fils et textiles 1 tex = 10-6 kg/m soit 1 g/km |

En raison des dangers pour la santé humaine qui pourraient résulter d'erreurs dans l'usage des unités, les noms spéciaux: becquerel, gray, sievert et katal ont été spécialement introduits en lieu et place de : seconde à la puissance moins un, joule par kilogramme et mole par seconde.

Exemples d'unités utilisant les unités des 3 tableaux précédents.

| Grandeur | Dénomination | Symbole | Définition |
| --- | --- | --- | --- |
| viscosité dynamique | pascal seconde | Pa.s |  |
| moment d'une force | newton mètre | N.m |  |
| tension superficielle | newton par mètre | N/m |  |
| vitesse angulaire | radian par seconde | rad/s | Vitesse angulaire d'un corps qui, animé d'une rotation uniforme autour d'un axe fixe, tourne, en 1 seconde, de 1 radian. |
| accélération angulaire | radian par seconde carré | rad/s² | Accélération angulaire d'un corps qui est animé d'une rotation uniformément variée autour d'un axe fixe et dont la vitesse angulaire varie, en 1 seconde, de 1 radian par seconde |
| flux thermique surfacique, éclairement énergétique | watt par mètre carré | W/m² |  |
| capacité thermique, entropie | joule par kelvin | J/K | Augmentation de l'entropie d'un système recevant une quantité de chaleur de 1 joule à la température thermodynamique constante de 1 kelvin, pourvu qu'aucun changement irréversible n'ait lieu dans le système. |
| capacité thermique massique, entropie massique | joule par kilogramme kelvin | J/(kg.K) | Chaleur massique d'un corps homogène de masse 1 kilogramme dans lequel l'apport d'une quantité de chaleur de 1 joule produit une élévation de température thermodynamique de 1 kelvin. |
| énergie massique | joule par kilogramme | J/kg |  |
| conductivité thermique | watt par mètre kelvin | W/(m.K) | Conductivité thermique d'un corps homogène isotrope dans lequel une différence de température de 1 kelvin produit entre deux plans parallèles, ayant une aire de 1 mètre carré et distants de 1 mètre, un flux thermique de 1 watt. |
| énergie volumique | joule par mètre cube | J/m3 |  |
| champ électrique | volt par mètre | V/m |  |
| charge (électrique) volumique | coulomb par mètre cube | C/m3 |  |
| déplacement électrique | coulomb par mètre carré | C/m2 |  |
| permittivité | farad par mètre | F/m |  |
| perméabilité | henry par mètre | H/m |  |
| énergie molaire | joule par mole | J/mol |  |
| entropie molaire, capacité thermique molaire | joule par mole kelvin | J/(mol.K) |  |
| quantité d'électricité, charge électrique | ampère-heure | Ah | 1 Ah = 3 600 C |

LES UNITÉS LÉGALES

hors Système International

Par décisions du Comité International des poids et mesures (CIPM), l'emploi de certaines unités hors système est légal en raison de leur importance et de leur domaine d'utilisation particulier.

| Grandeur | Dénomination | Symbole | Définition ou observation Valeur en unité SI |
| --- | --- | --- | --- |
| longueur | unité astronomique | ua | Distance moyenne entre la Terre et le soleil 1ua ≈ 1,495 978 706 1011 m |
|  | mille marin |  | Seulement autorisé pour le domaine de la navigation maritime ou aérienne. 1 mille = 1 852 m |
|  | angström | Å | Utilisé pour mesure des distance inter-atomiques. 1 Å = 10 -10 m |
| angle plan | degré | ° | Il est recommandé d'utiliser une subdivision décimale du degré plutôt que d'utiliser les minutes et secondes 1 ° = (π/180) rad |
|  | minute | ' | 1 ' = (1/60) ° = (π/10 800) rad |
|  | seconde | '' | 1 '' = (1/60) ' = (π/648 000) rad |
|  | tour | tr | 1 tr = 2π |
|  | grade | gon | Le grade est aussi appelé "gon" 1 gon = π/200 |
| aire | are | a | Unité utilisée pour mesurer les superficies agraires 1 a = 102 m² |
|  | hectare | ha | Unité utilisée pour mesurer les superficies agraires 1 ha = 104 m² |
| section efficace | barn | b | Unité spécifique employée en physique nucléaire. 1 b = 10-28 m² |
| masse | tonne | t | 1 t = 103 kg |
|  | carat métrique |  | Utilisation restreinte au domaine des pierres précieuses 1 carat = 2.10-4 kg |
|  | unité de masse atomique unifiée | u | 1/12 de la masse d'un atome de carbone 12C 1 u ≈ 1,660 540 2.1027 kg |
| temps | minute | min | 1 min = 60 s |
|  | heure | h | 1 h = 60 min = 3 600 s |
|  | jour | d | 1 d = 24 h = 86 400 s |
| vitesse | noeud |  | Seulement autorisé pour le domaine de la navigation maritime ou aérienne. 1 nœud = 1 mille/h = (1 852/3 600) m/s |
|  | kilomètre par heure | km/h | 1 km/h = 1/3,6 m/s |
| pression, contrainte | bar | bar | 1 bar = 105 Pa |
|  | millimètre de mercure | mm Hg | 1 mm Hg ≈ 1,333 22.102 Pa |
| vergences des systèmes optiques | dioptrie | δ | 1 δ = 1 m-1 |
| énergie | électronvolt | eV | Énergie cinétique acquise par un électron en traversant une différence de potentiel de 1 volt dans le vide 1 eV ≈ 1,602 177 33.10-19 J |
|  | wattheure | Wh | 1 Wh = 3 600 J |
| intensité sonore | bel | B | Si l'on applique à l'entrée d'un système, une énergie W1, et que l'on retrouve à la sortie une énergie W2, l'amplification (ou l'atténuation) d'énergie est mesurée en bel par log10 (W2/W1). En pratique, on utilise plutôt le décibel (dB). |
|  | neper | Np | Le neper est cohérent avec le SI, mais n'a pas encore été adopté par la CGPM comme unité SI 1 Np ≈ 8,686 dB. |
| puissance électrique | voltampère | VA | Nom spécial du watt utilisé pour le mesurage de la puissance apparente d'un courant alternatif. |
|  | var | var | Nom spécial du watt utilisé pour le mesurage de la puissance réactive d'un courant alternatif. |

Bien que non légales certaines unités, qu'il serait préférable de ne pas employer, continuent occasionnellement à l'être. Datant pour la plupart d'une époque où la normalisation n'existait pas, elles nous sont familières.

En voici quelques exemples :

L'année lumière (a.l.): Environ 9,46.1015 m. Distance parcourue par la lumière en une année.

Le parsec (pc) : Environ 3,085.1016 m. Signifie parallaxe-seconde, utilisé en astronomie : distance à laquelle une unité astronomique sous-tend un angle de 1 seconde d'arc.

Le micron (μm) : 10-6 m. Ancienne appellation du micromètre entre 1879 et 1967.

Le stère (st) : 1 m3. Unité d'encombrement réservée au bois de chauffage, qui appartient depuis 1996 à la catégorie des unités non autorisées.

Le quintal (q) : 100 kg. Ancienne unité.

Le titre alcoométrique (%vol) : Rapport à 15 °C entre le volume d'alcool absolu contenu dans le mélange, et le volume total de celui-ci. C'est l'unité courante des boissons alcoolisées.

Le mole par litre (mol/L) : Nombre de moles du soluté par litre de solution.

Appelé concentration molaire ou molarité, à ne pas confondre avec la molalité (noté m) qui est le rapport en masse du soluté sur le solvant.

Le ohm mètre (Ω.m) : Unité de résistivité.

Le gauss (Gs ou G) : Ancienne unité CGS. 10-4 T.

Le curie (Ci) : 3,7.1010 Bq. Cette unité ne devrait plus être utilisée depuis le 31 décembre 1985, mais le décret n'est pas encore paru.

Le cheval vapeur (ch) : 735,498 75 W. Puissance nécessaire pour soulever environ 75 kg sur une hauteur de 1 m durant 1 s. Utilisé autrefois par les constructeurs allemands sous le terme "ch DIN" et par les constructeurs américains sous le terme "ch SAE".

ATTENTION au cheval fiscal (cv). La puissance fiscale n'est pas une unité de puissance. Elle sert à déterminer la tranche fiscale d'un véhicule automobile. Au 1er juillet 1998 :

La calorie (cal) : 4,185 J. Travail nécessaire pour élever de 1 oC la température de 1 g d'un corps dont la chaleur massique est égale à celle de l'eau à 15 oC sous la pression atmosphérique de 1013 mbars. Ne fait plus partie du SI depuis le 1er janvier 1978.

La kilocalorie ou Calorie (Kcal ou Cal): 4,185.103 J.  Appelée en diététique, grande calorie.

La thermie (th) : 4,185.106 J. Appelée aussi mégacalorie (Mcal)

L'atmosphère (atm) : 1 015 mbar ou 1,013 25.105 Pa

Le mach : 340 m/s vitesse du son. Utilisé en aéronautique. Concorde volait à mach 2,05.

et bien d'autres……….

Préfixes utilisés

pour les multiples et sous-multiples d'unités

Multiples

| Facteur par lequel est multipliée l'unité | Préfixe à mettre avant le nom de l'unité | Symbole à mettre avant celui de l'unité |
| --- | --- | --- |
| 1024 | yotta | Y |
| 1021 | zetta | Z |
| 1018 | exa | E |
| 1015 | peta | P |
| 1012 | téra | T |
| 109 | giga | G |
| 106 | méga | M |
| 103 | kilo | k |
| 102 | hecto | h |
| 101 | déca | da |

Sous-multiples

| Facteur par lequel est multipliée l'unité | Préfixe à mettre avant le nom de l'unité | Symbole à mettre avant celui de l'unité |
| --- | --- | --- |
| 10-1 | déci | d |
| 10-2 | centi | c |
| 10-3 | milli | m |
| 10-6 | micro | µ |
| 10-9 | nano | n |
| 10-12 | pico | p |
| 10-15 | femto | f |
| 10-18 | atto | a |
| 10-21 | zepto | z |
| 10-24 | yocto | y |

Pour de plus amples recherches, pour l'historique du mètre, l'étymologie des noms……

………… quelques sites à visiter (liste non - exhaustive) :

( www.utc.fr/~tthomass/Themes/Unites/

( www.industrie.gouv.fr

( www.bipm.org/fr/si

( www.geniesenherbe.org/theorie/

( www.wikipedia.org/wiki/accueil

# Text boxes

Perdu dans la verdure du Parc de saint Cloud, le Pavillon de Breteuil abrite le Bureau International des Poids et Mesures.

Il possède évidemment le mètre étalon en platine iridié qui n'est plus du tout étalon depuis que l'on utilise une référence au rayonnement du césium et non plus une référence au quart du méridien terrestre

Photo BIPM