| BEP - BAC PRO | ÉLECTRICITÉ | Document élève |
| --- | --- | --- |
| LES DIFFERENTES TENSIONS ELECTRIQUES ALTERNATIVES SINUSOÏDALES |

BUT

Mesurer ou calculer les différentes tensions électriques alternatives sinusoïdales.

MATÉRIEL

- Générateur 12V (

- Oscilloscope

- Lampe 12V – 50 mA sur socle

- Interrupteur

- Multimètre numérique

- Connexions

- Module Jeulin Réf. 302 066

"pont de diodes et condensateur"

I – TENSION MAXIMALE

Oscilloscope :	Régler la vitesse de balayage (sensibilité horizontale) sur 5 ms/DIV

Régler le sélecteur de tension (sensibilité verticale) sur 5 V/DIV

Régler le générateur pour qu'il délivre une tension alternative de 12 V.

Réaliser le montage ci-dessous puis relever (avec soin) ce que vous observez à l'écran.

La TENSION MAXIMALE (ou tension crête) est l'amplitude de la tension. Elle se mesure entre l'axe des temps et la valeur maximale, en multipliant la sensibilité verticale par le nombre de divisions.

Elle est notée Umax. On peut aussi trouver les notations Û ou Um.

- Relever à l'écran la déviation verticale : ……… divisions

- Rappeler le réglage du sélecteur de tension (sensibilité verticale): …………V/div

- En déduire la tension maximale mesurée :

(Nbre de div) x (Nbre de V/div) = ……… x ……… = …………

Umax = ………… V

II – TENSION EFFICACE

La TENSION EFFICACE correspond à la tension continue qui aurait la même efficacité thermique, d’où son nom de tension efficace. Elle est lue au voltmètre.

Elle est notée U. On peut aussi trouver la notation Ueff.

Brancher un voltmètre numérique aux bornes de la lampe.

Vérifier qu'il est bien positionné pour une mesure en courant alternatif.

Choisir un calibre adapté à une bonne mesure : ……… V

Relever la tension efficace indiquée par le voltmètre:                U = ………… V

Comparer U  et  Umax (utiliser un des signes <, =, ≈, >)

U ………Umax

Calculer, arrondi au centième, le rapport  :       = …………

Cocher la relation que semblent vérifier, aux approximations faites, les tensions Umax et U :

(               (

A compléter avec le professeur lors de la correction :

III – TENSION MOYENNE EN ALTERNATIF SINUSOÏDAL

La TENSION MOYENNE est égale à la tension du courant continu transportant pendant le même temps la même quantité de courant.

Elle se mesure avec un voltmètre en position "continu".

Elle est notée Umoy. On peut aussi trouver les notations  ou  <U>.

Positionner le commutateur du voltmètre sur "continu" (=) ou choisir un calibre "continu".

Relever la tension mesurée : Umoy = ……… V

A compléter avec le professeur lors de la correction :

IV – TENSION MOYENNE EN ALTERNATIF REDRESSÉ

1 – La tension moyenne n'a "d"intérêt" que pour un courant sinusoïdal redressé.

Réaliser le montage ci-dessous puis relever (avec soin) ce que vous observez à l'écran.

- Relever à l'écran la déviation verticale maximale: ……… divisions

- Rappeler le réglage du sélecteur de tension : …………

- En déduire la tension maximale mesurée :

(Nbre de div) x (Nbre de V/div) = ……… x ……… = …………

Umax = …………… V

a) Mesure de la tension moyenne à l'oscilloscope.

Vérifier que le couplage du signal d’entrée de l’oscilloscope est en position DC.            ou

Relever à l'écran la tension maximale : U1 = Umax = ………………

Mettre le commutateur de couplage sur AC.

Relever à l'écran la valeur maximum affichée : U2 = ………………

La tension moyenne Umoy est telle que Umoy =U1 – U2

Calculer Umoy : Umoy = ………… - ………… = ……………

b) Noter la mesure de la tension moyenne donnée par le voltmètre (toujours en position "=")

Umoy = ………… V

La mesure du voltmètre confirme-t-elle le calcul du a) ? …………

Comparer Umoy  et  Umax (utiliser un des signes <, =, ≈, >)

Umoy ………Umax

Calculer, arrondi au centième, le rapport  :       = …………

Cocher la relation que semblent vérifier, aux approximations faites, les tensions Umax et Umoy:

(               (

A compléter avec le professeur lors de la correction :

2 – Nous avons vu qu'en redressant une tension sinusoïdale nous obtenions une tension de signe constant (positif ou négatif). Pour rendre cette tension la plus continue possible, on place un condensateur à la sortie du pont de diodes.

Pour cela relier les bornes E et F par un cavalier.

Relever ce que vous observez à l'écran.

Lorsqu'on fait diminuer l'ondulation du signal,

on dit qu'on filtre la tension. On obtient une tension

qui se rapproche d'une tension continue.

Le condensateur est appelé condensateur de filtrage.

Noter la mesure donnée par le voltmètre (toujours en position "=") : U = ………… V

Positionner le commutateur du voltmètre sur "alternatif" (() ou choisir un calibre "alternatif".

Noter la mesure donnée par le voltmètre : U = ………… V

A compléter avec le professeur lors de la correction :

V – TENSION INSTANTANÉE (Activité mathématique)

La tension instantanée u(t) d'un signal alternatif est la valeur de la tension à l'instant t donné.

Elle obéit à la loi : u(t) = Umax . sin(2(f.t + ()

Umax : Tension maximale (amplitude), en V

f : Fréquence, en Hz

t : Temps, en s

( : Phase à l'origine, en rad.

Lors de la première partie de la manipulation, vous avez observé le signal sinusoïdal ci-contre.

L'oscillogramme ci-contre donne la représentation graphique de la fonction tension u(t) sur l'intervalle [0;T].

u(t) = Umax . sin(2(f.t + ()

La courbe passant par l'origine, la phase à l'origine est nulle. ( = 0

> Relever le maximum de la fonction : …………

> En déduire la tension maximale :

Umax = ………… V

> Relever l'abscisse du point A :    A (……… ; 0)

> En déduire la période T : T = …… ms =………… s

> Calculer la fréquence f :  =  = …………

f = ……… Hz

> Déterminer graphiquement l'ordonnée du point d'abscisse 7,5 : …………………

Les traits de construction doivent figurer sur le graphique

> Calculer la tension pour t= 7,5 ms (Ne pas oublier de mettre la calculatrice en mode radian)

Donner le résultat arrondi au dixième.

> Déterminer graphiquement l'ordonnée du point d'abscisse 18 ms : …………………

Les traits de construction doivent figurer sur le graphique

> Calculer la tension pour t= 18 ms (Ne pas oublier de mettre la calculatrice en mode radian)

Donner le résultat arrondi au dixième.

# Text boxes

E

<

~

G

D

C

F

~

G

LAMPE

12V-50 mA

B

~

G

-

A

+

<

5

5

0

A

t

en ms

u(t) en V