CONSTRUCTION D’UN ESCALIER

Un jeune couple vient d’acquérir un loft avec une mezzanine. Malheureusement l’escalier permettant d’accéder à la mezzanine doit être reconstruit !

Les contraintes sont les suivantes :

- La mezzanine se trouve à 2,50 mètres du sol ;

- Une marche mesure 0,80m de large ;

- L’escalier possède 15 marches

- Il faut respecter la loi du pas moyen

- Le couple avait acheté préalablement 5,12m²de carrelage en solde pour recouvrir l’escalier

| Loi du pas moyen : L’architecte François Blondel (1618-1686) est l’auteur d’une relation entre le giron (g) et la hauteur (h) d’une marche d’un escalier : g + 2h = 63. ( les dimensions étant données en cm) Un tel escalier est agréable à monter pourvu qu’il respecte les normes modernes : le giron doit mesurer entre 27 et 32 cm et la hauteur d’une marche au maximum 18 cm. Ces normes sont valables pour un escalier de logement. |  |
| --- | --- |

Déterminer les dimensions des marches (hauteur et giron) afin qu’elles soient agréables à montrer.

Questionnement possible :

- Exprimer la surface du Giron et de la contre marche en fonction de g et h.

- En déduire la surface totale de l’escalier.

- Exprimer sous forme de système de deux équations à 2 inconnues (h et g) les contraintes de fabrication de l’escalier.

- Par la méthode de votre choix résoudre ce système.

- Les résultats obtenus vérifient- t-ils la loi du pas moyen ?

- Calculer le reculement de l’escalier ?

- On souhaite poser une rampe à l’escalier.  Calculer la longueur AB de cette rampe .