Le marquage des pneumatiques ne doit rien au hasard.

Il est fonction principalement de trois éléments :

* Dimensions.

* Charge.

* Vitesse.

Pour une vitesse ne figurant pas dans le tableau, prendre la vitesse immédiatement supérieure.

A l’aide des 2 tableaux précédents, composer le marquage des pneumatiques des voitures suivantes.

Contrôler les marquages ci-dessous et les corriger si nécessaire.

# Text boxes

J'aime, …un pneu…

…beaucoup…

175 : largeur du pneu

en mm

R : Construction radiale

82 : indice de charge par pneu

T : symbole de vitesse

70 : rapport hauteur / section

H / S

Ne figure pas dans le marquage s'il est supérieur à 70.

S'obtient en divisant la hauteur H par la section S puis en multipliant par 100.

Le résultat est arrondi à l'unité 5 ou 0 la plus proche.

## Exemple : H = 120 et S = 185        12 : 185 = 0,648          0,648  x 100 = 64,8          arrondi à 65

13 : diamètre de la jante en pouces

Ami  ns

NOM : ……………………………………….… Prénom: …………………………… Classe : ………… Date :……………