|  | Mathématiques | Bac Pro |
| --- | --- | --- |
| MATHÉMATIQUES et RÉFRACTION |

Lorsqu'on observe un bâton dans une bassine d'eau on constate que ce bâton semble "cassé" au niveau de l'entrée dans l'eau.

La lumière se propage en ligne droite dans les deux milieux (ici l'air et l'eau); au passage du dioptre (surface, que l'on admettra "parfaite", qui sépare deux milieux transparents et homogènes), elle change de direction. Ce phénomène s'appelle la réfraction.

1 - Vocabulaire

rayon incident : Rayon traversant le milieu ( avant réfraction.

rayon réfracté : Rayon dévié traversant le milieu (.

point d'incidence : Point du dioptre où s'opère la déviation.

normale : Droite perpendiculaire au dioptre au point d'incidence.
 
angle d'incidence i : Angle formé par le rayon incident et la normale.

angle de réfraction r : Angle formé par le rayon réfracté et la normale.

indice de réfraction : Chaque milieu est caractérisé par son indice de réfraction (n1 et n2 sur le schéma) qui caractérise la vitesse de propagation dans ce milieu.

Remarque : i et r désigneront tout aussi bien les angles d'incidence et de réfraction que leurs mesures en degrés.

2 - Lois de Descartes

Les angles incident et réfracté suivent les lois de Snell-Descartes (communément appelées lois de Descartes):

1 - Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans un même plan appelé plan d'incidence (plan formé par le rayon incident et la normale au dioptre au point d'incidence)

2 - les angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation :

n1sin (i) = n2 sin (r)

3 - Construction géométrique

La droite (D) schématise le dioptre.

La droite (N) schématise la normale au dioptre.

Le milieu ( "au-dessus" du dioptre est l'air.

Le milieu ( "au-dessous" le dioptre est l'eau.

1 – Placer sur le schéma le point d'incidence O.

2 – Tracer en O un rayon incident traversant l'air tel que i = 40 (en °).

3 – Tracer le cercle C1 de centre O et de rayon r1 = 3 (en cm).

4 – Tracer le cercle C2 de centre O et de rayon r2 = 4 (en cm).

5 – Prolonger le rayon incident afin qu'il coupe le cercle C1 en un point noté A.

6 – Tracer la perpendiculaire à la droite (D) passant par le point A. Elle coupe (D) en H et le

cercle C2 en B.

7 – Tracer la demi-droite [OB).

8 – Mesurer l'angle ( formé par la demi-droite [OB) et la normale (N) :    ( =  ………………(en °)

9 – Calculer le rapport .                 = …………

La demi-droite [OB) est le rayon réfracté et l'angle ( est l'angle de réfraction.

Vous allez justifier cette affirmation.

4 - Justification

1

Travailler dans une figure reproduite dans une échelle choisie, n'influence pas la mesure des angles.

L'air est un milieu d'indice n1 = 1, l'eau est un milieu d'indice n2 = 1,33.

Calculer le rapport des indices .     = …………

Comparer  et  calculé en 3-9 : ……………………………………………………..

Pour réaliser plus commodément la construction il vous a été demandé de tracer des cercles de rayons respectifs 3 et 4 (en cm).

Les cercles C1 et C2 (tracés à l'échelle 3) ont donc pour rayons respectifs des multiples des indices n1 et n2 et cela n'influence pas la mesure des angles.

Sur le schéma de la construction, page 2, on peut donc :

noter n1 le côté du triangle OHA correspondant au rayon du cercle C1,

noter n2 le côté du triangle OHB correspondant au rayon du cercle C2.

2

Les angles ( et ( sont dits correspondants.  ( = (

Sur le schéma de la construction, page 2,

repérer et noter i l'angle ayant, dans le triangle OHA, une mesure égale à celle de l'angle d'incidence.

3

Les angles ( et ( sont dits alternes-internes.  ( = (

Sur le schéma de la construction, page 2,

repérer et noter r l'angle ayant, dans le triangle OHB, une mesure égale à celle de l'angle formé par le rayon réfracté et la normale (N).

( Dans le triangle OHA exprimer sin (i) en fonction de OH et n1 : ……………………………………..

En déduire l'expression de OH :   OH = …………………………………… (1)

( Dans le triangle OHB exprimer sin (r) en fonction de OH et n2 : ……………………………………..

En déduire l'expression de OH :   OH = …………………………………… (2)

A l'aide des expressions (1) et (2), retrouver la loi de Descartes.

5 - Vérification

Le rayon incident se propage dans l'air

d'indice n1 = 1.

Le rayon réfracté se déplace dans l'eau

d'indice n2 = 1,33.

L'angle d'incidence a pour mesure i = 40 (en °).

Déterminer, à l'aide de la loi de Descartes, la mesure de l'angle r. (Détailler les calculs)

La réponse confirme-t-elle la mesure de l'angle ( de la question 3-8 ? …………

6 – Relation d'ordre

Vous constatez que la mesure de l'angle de réfraction r est inférieure à la mesure de l'angle incident i.

Est-ce toujours le cas ?

Compléter : n1sin (i) = n2 sin (r)   (    =      (i ( 0)

Etes-vous en accord avec le raisonnement suivant (i (0). (Entourer vrai ou faux)

r < i  (  sin (r) < sin (i) 	VRAI	FAUX

sin (r) < sin (i)   (   < 1	VRAI	FAUX

< 1   (    < 1	VRAI	FAUX

< 1  (   n1 < n2	VRAI	FAUX

Compléter la phrase suivante :

La mesure de l'angle réfracté r est inférieure à la mesure de l'angle incident i si ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Envisager, en vous inspirant du raisonnement ci-dessus, le cas où la mesure de l'angle réfracté r est supérieure à la mesure de l'angle incident i.

r > i  (  sin (r) ...... sin (i)

..................................................

..................................................

..................................................

Compléter la phrase suivante :

La mesure de l'angle réfracté r est supérieure à la mesure de l'angle incident i si ……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A compléter, après correction, avec le professeur.

# Text boxes

Ami   ns

n1 < n2

n2

n1

point d'incidence

r

(N)

i

rayon réfracté

M

rayon incident

(D)

(

N

P

R

S

(D)

(D')

(S)

O

O'

(

(

(D) // (D')

(D)

(D')

(S)

O

O'

(

(

(D) // (D')

n1 < n2

n2

n1

point d'incidence

r

i

rayon réfracté

rayon incident

(

(

(

(