| BEP - BAC PRO | ÉLECTRICITÉ | Document professeur |
| --- | --- | --- |
| LES DIFFERENTES TENSIONS ELECTRIQUES ALTERNATIVES SINUSOÏDALES CORRIGÉ |

I – TENSION MAXIMALE          3,8 divisions ; 5 V/div ; Umax = 19 V

II – TENSION EFFICACE

Calibre 20 V~  ;  U = 14,02 V

U < Umax    ; 1,36

Tension efficace et tension maximale sont liées par la relation

III – TENSION MOYENNE EN ALTERNATIF SINUSOÏDAL

Umoy = 0 V    La tension moyenne d'une tension alternative sinusoïdale est nulle

IV – TENSION MOYENNE EN ALTERNATIF REDRESSÉ

1 - 	3,6 divisions ; 5 V/div ; 18 V

U1 = 18 V ; U2 = 8 V ; Umoy = 10 V ; Au voltmètre 10,14 V

Oui ; 1,63

Tension moyenne et tension maximale sont liées par la relation  ou

2 –

U = 18 V en position "="  ;  U = 0 V en position "~"

Le filtrage de la tension a pour but de rendre la tension redressée aussi continue que possible. Pour la rendre parfaitement continue, un "régulateur de tension" est nécessaire.

V – TENSION INSTANTANÉE

19 ; 19 V ; 20 ; 20 ms = 0,02 s

50 Hz

13

13,4 V

-11

-11,2 V

# Text boxes

5

5

0

A

t

en ms

u(t) en V