BEP secteur 2

Métiers du Bâtiment

Session 2008 Métropole

Tous les exercices sont indépendants

Éclairage d'une pièce par un puits de lumière traversant le plafond et la toiture

## MATHEMATIQUES (10 points)

Exercice 1 (2 points) – Dimensions de la pièce à éclairer.

La figure ci-contre schématise le sol d'une pièce.

Celle-ci se compose d’un rectangle BCDE et d’un triangle rectangle ABE.

La figure ne respecte pas les proportions.

Les cotes sont en mètre.

  - Calculer, en m², l’aire A1 de la partie de la pièce

représentée  par le triangle rectangle ABE.

Arrondir la valeur au centième.

  - Calculer, en détaillant les étapes, la cote L à

l’aide de la propriété de Pythagore.  Arrondir la

valeur au centième.

  - Vérifier en détaillant les calculs que l’aire totale A1 de la pièce est égale à 17,6 m² (valeur

arrondie au dixième).

Exercice 2 (2 points) – Emplacement d'un système d'éclairage.

2.1.  Tracer sur la figure de l’annexe 1 page 5/7, le point G1, intersection des diagonales du

rectangle BCDE.

2.2.  La médiane (AM) du triangle ABE est tracée sur la figure de l’annexe 1.

Construire G2 intersection des médianes du triangle ABE.

2.3.  Tracer [G1 ; G2] et son milieu I.

2.4.  Tracer le cercle de centre I et de rayon 1,2 cm. Il représente le futur système d’éclairage.

Exercice 3 (2 points) – Le puits de lumière à travers la toiture et le plafond.

La lumière du soleil pénètre dans le puits par un dôme transparent. Elle est ensuite guidée vers l’intérieur de la pièce par des tubes cylindriques empilés entre la toiture et le plafond.

Le nombre de tubes à empiler dépend de la hauteur h entre le plafond et la toiture.

3.1. Calculer, en détaillant les étapes, la cote h. Arrondir le résultat au centième.

3.2. Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer le nombre de tubes de hauteur 40 cm et le nombre de tubes de hauteur 60 cm correspondant à une hauteur h égale à 2,1 m.

| hauteur h (cm) | tubes de hauteur 40 cm | tubes de hauteur 60 cm |
| --- | --- | --- |
| 40 ≤ h < 73 | 1 | 0 |
| 73 ≤ h < 108 | 2 | 0 |
| 108 ≤ h < 143 | 1 | 1 |
| 143 ≤ h < 178 | 0 | 2 |
| 178 ≤ h < 213 | 1 | 2 |
| 213 ≤ h < 248 | 0 | 3 |
| 248≤ h < 283 | 1 | 3 |
| 283 ≤h < 318 | 0 | 4 |

Exercice 4 (4 points) – Influence de la saison sur l'éclairement.

L’éclairement E (en lux) fourni par le dispositif dépend du diamètre D (en cm) du tube. Cet éclairement n’est pas le même au cours de l’année.

4.1.  La courbe représentée dans le repère de l’annexe 2 de la page 6/7 donne la valeur de  l’éclairement moyen E1 pendant l’hiver en fonction de la mesure du diamètre.                Déterminer graphiquement la valeur de l’éclairement E1 (en lux) fourni dans ces conditions par  un tube de 33 cm de diamètre. Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

4.2.  La relation entre la valeur E2 de l’éclairement moyen pendant l’été et la mesure du diamètre D est modélisée par la fonction  f définie pour x appartenant à l’intervalle [10 ; 40] par :

f(x) = 0,42 x²

4.2.1. Compléter le tableau de valeurs de l’annexe 2.

4.2.2. Utiliser le repère de l’annexe 2 pour tracer la courbe représentative de f.

4.2.3. Déterminer graphiquement f (33). Laisser apparents les traits utiles à la lecture.

4.3.  On considère un tube dont le diamètre mesure 33 cm.

4.3.1. Indiquer la valeur E2 de l’éclairement fourni.

4.3.2. En déduire la différence d’éclairement moyen E2 - E1 entre les deux saisons.

4.4.  Pour privilégier une ambiance lumineuse la plus régulière possible au cours de l’année, on      souhaite une différence d’éclairement moyen inférieure à 200 lux.                                                  Parmi les références données dans le tableau suivant, choisir celle qui conviendra pour éclairer    cette pièce.

| Référence | Diamètre D en cm |
| --- | --- |
| Soltube RA-25 | 25 |
| Soltube RA-33 | 33 |

## SCIENCES PHYSIQUES (10 points)

Exercice 5 (3 points) – Fonctionnement de nuit.

Pour permettre l’éclairage de nuit, on installe dans le puits de lumière deux lampes fluocompactes   basse consommation de caractéristiques 26 W – 230 V, avec deux interrupteurs permettant d’allumer séparément chaque lampe.

5.1.  Sur l’annexe 1 page 5/7, compléter le schéma représentant le circuit électrique en plaçant deux interrupteurs qui permettent un allumage indépendant de deux lampes.

5.2. Calculer, en A, l’intensité qui traverse chaque lampe. Donner le résultat arrondi au centième.     Formulaire :                    P = U I.

5.3. Calculer, en Wh, l’énergie E consommée par les deux lampes durant cinq heures de fonctionnement.                                                                                                                  Formulaire :        E = P × t

Exercice 6 (5 points) – Electrochimie.

Les tubes du puits de lumière sont en aluminium anodisé. L’anodisation est une électrolyse, qui peut être réalisée au     laboratoire. Elle est schématisée ci-dessous :

6.1.  Sur l’annexe 3 page 7/8, compléter les deux tableaux.

6.2.  Citer deux méthodes permettant de vérifier que la solution a un caractère acide.

  - Cette électrolyse a pour premier résultat la décomposition de l’eau.

H2O                         H2 +     O2

6.3.1. Recopier l’équation chimique et l’équilibrer en écrivant les coefficients stœchiométriques.

6.3.2. Nommer les produits de la réaction.

6.4.  L’aluminium est ensuite oxydé. Il se forme une couche d’alumine Al2 O3 sur l’électrode.

On donne, en annexe 3, un extrait du tableau périodique des éléments :

6.4.1. Écrire le numéro atomique de l’aluminium.

6.4.2. Calculer la masse d’une mole d’alumine.

Exercice 7 (2 points) – Résistance au choc du dôme.

Le dôme transparent du puits de lumière est limité par une surface demi-sphérique, représentée en photo puis en coupe sur l’annexe 3 page 7/7.

Un test statique réalisé en laboratoire indique que le dôme résiste à une charge maximale de       50 kg au point A.

7.1.  Calculer, en N, la valeur de la force représentant le poids de la charge maximale                      (g = 9,81 N/Kg). Arrondir la valeur à l’unité.

7.2.  Sur l’annexe 3, schéma 2, le point G désigne le centre de gravité de la charge.

Représenter la force en prenant  P = 490 N.                                                                             Unité graphique : 1 cm représente 100 N.

7.3. La charge est maintenue en équilibre par un ouvrier dont l’action est négligeable devant les autres. Elle est donc en équilibre sous l’action de son poids représenté par la force  et de l’action exercée par le dôme représentée par la force.                                                                   Compléter sur l’annexe 3 le tableau des caractéristiques des forces et .

ANNEXE 1 A RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 2.

ME = MB

Exercice 5.

ANNEXE 2 A RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 4.               Tableau de valeurs de  f.

| valeur du diamètre en cm | x | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| valeur de l’éclairement en lux | f(x)= 0,42 x² |  |  | 262,5 |  |  | 672 |

ANNEXE 3 A RENDRE AVEC LA COPIE

Exercice 6.

|  |  | branché en série ou en dérivation ? | grandeur physique mesurée | valeur lue | unité |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Appareil n° 2 | …. | …. | …. | …. |
| Appareil n° 3 | …. | …. | …. | …. |

Exercice 7.

| action | force | point d’application | droite d’action | sens | valeur (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| poids de la charge |  | … | … | … | … |
| action du dôme sur la charge |  | … | … | … | … |

# Text boxes

L

4,25

2,50

2,50

A

B

C

D

E

lumière du soleil

dôme

toiture

tubes empilés

plafond

éclairage de l’intérieur de la pièce

h

2,40

h

P

O

T

Les cotes sont en mètre.

41°

eau + acide

électrolyseur

aluminium

carbone

300

4

3

2

1

V

A

5

hiver

x

y

G

A

B

C

D

E

M

700

500

600

10000

O

200

400

40

30

20

10

| nom de l’appareil n°1 | …… |
| --- | --- |
| nom de l’appareil n°2 | …… |
| nom de l’appareil n°3 | …… |
| nom de l’électrode n°4 | …… |
| nom de l’électrode n°5 | …… |

COM

V

COM

6.40

.832

A

20 V

2 A

mots à utiliser dans le tableau ci-dessus : ampèremètre,     anode, cathode, générateur de courant continu, voltmètre.

dôme

charge

1

couche K

2

couche L

3

couche M

6

12,0 g/mol

C

carbone

14

28,1 g/mol

Si

silicium

9

19,0 g/mol

F

fluor

17

35,5 g/mol

Cl

chlore

7

14,0 g/mol

N

azote

15

31,0 g/mol

P

phosphore

8

16,0 g/mol

O

oxygène

16

32,1 g/mol

S

soufre

5

10,8 g/mol

B

bore

13

27,0 g/mol

Al

aluminium

4

9,0 g/mol

Be

béryllium

12

24,3 g/mol

Mg

magnésium

3

6,9 g/mol

Li

lithium

11

23,0 g/mol

Na

sodium

2

4,0 g/mol

He

hélium

10

20,2 g/mol

Ne

néon

18

39,9 g/mol

Ar

argon

1

1,0 g/mol

H

hydrogène

Extrait du tableau périodique des éléments

numéro atomique

masse atomique en g/mol

symbole

nom

A

G

schéma 2

1 cm représente 100 N

schéma 1

A

Tableau 1 :

Tableau 2 :